## Slide 1: Test - Jazyk C, časovač

## Slide 2: 1. Práce s proměnnou
Vytvořte proměnnou typu int, zapište do ní číslo 152. Poté proměnnou zvyšte o 20. Výslednou hodnotu zapiště do registru PORTF.

## Slide 3: 2. Podmínka
Napište příkaz s podmínkou. Pokud je hodnota v registru PINK větší než 5, zapíše se hodnota registru PINK do registru PORTF. Pokud je hodnota menší nebo rovna 5, zapíše se do registru PORTF hodnota 0.

## Slide 4: 3. Pole, for cyklus
Pomocí for cyklu zapište postupně všechny hodnoty z pole “segmenty” do registru PORTB. Mezi jednotlivými zápisy udělejte pauzu 100ms pomocí funkce _delay_ms().
int segmenty[5] = { 0x88, 0x83, 0xc6, 0xA1, 0x86};

## Slide 5: 4. Vytvoření vlastní funkce
Nadefinujte funkci “druha_mocnina”. Funkce bude mít jeden vstupní argument (celé číslo), vracet bude jeho druhou mocninu.

## Slide 6: 5. Nastavení čítače
Nastavte registr TCCR1B tak, abyste použili předděličku 256 a CTC režim.

## Slide 7: 6. Výpočet hodnoty pro CTC režim
Nastavte časovač Timer1 tak, aby k přetečení došlo jednou za 100ms. Použijte CTC režim. Jako řešení uveďte dva příkazy, jeden nastavení registru TCCR1B (mode, prescaler) a druhý nastavení komparačního registru OCR1A.