## Slide 1: Test - Jazyk C, časovač

## Slide 2: 1. Práce s proměnnou
Vytvořte celočíselnou proměnnou s názvem „counter“
  Zapište do ní číslo 152
  Poté proměnnou zvyšte o 20.
  Výslednou hodnotu zapište do registru PORTF.

## Slide 3: 2. Podmínka
Napište příkaz s podmínkou:
  Pokud je hodnota v registru PINK větší než 5, zapíše se hodnota registru PINK do registru PORTF.
  Pokud je hodnota menší nebo rovna 5, zapíše se do registru PORTF hodnota 0.

## Slide 4: 3. Pole, for cyklus
Pomocí for cyklu zapište postupně všechny hodnoty z pole “segmenty” do registru PORTB.
Mezi jednotlivými zápisy udělejte pauzu 100ms pomocí funkce _delay_ms().
int segmenty[5] = { 0x88, 0x83, 0xc6, 0xA1, 0x86};

## Slide 5: 4. Vytvoření vlastní funkce
Nadefinujte funkci “druha_mocnina”.
Funkce bude mít jeden vstupní argument (celé číslo)
Funkce bude vracet bude jeho druhou mocninu.

## Slide 6: 5. Nastavení čítače
Nastavte registr TCCR1B tak, abyste použili předděličku 256 a CTC režim.

## Slide 7: 6. Výpočet hodnoty pro CTC režim
Nastavte časovač Timer1 tak, aby k přetečení došlo jednou za 100ms. Použijte CTC režim. Jako řešení uveďte dva příkazy, jeden nastavení registru TCCR1B (mode, prescaler) a druhý nastavení komparačního registru OCR1A.